## Slide 1: CREPP 2023-2024 De la conception 3D à l’impression 3D
CAO 3D FREECAD
- Slicer (trancheur) PRUSASLICER

## Slide 2
Objectif de l’atelier sur l’année 2023-2024
Être capable :
De réaliser en 3D des pièces fonctionnelles à partir des différentes capabilités de FREECAD
De faire en sorte que la pièce conçue soit imprimable et avec le meilleur rendu final
D’intégrer quelques notions sur les aspects résistance des matériaux, propre à l’impression 3D
D’exporter la conception dans le « trancheur » et de régler les paramètres pour optimiser l’impression
Prérequis :
Un ordinateur portable sous linux, MACos ou Windows (équivalent core I5 avec 4Go minimum - ou mieux I7 et 8 Go) avec un écran de 15’’ minimum et une souris (indispensable)
La version 0.21.1 de FREECAD (voir slide 4)
La version 2.6.1 de Prusa Slicer (voir slide 4)

## Slide 3
Atelier du 7 octobre :
Tour de table des participants (expérience et attente de l’atelier)
Point sur installation de FREECAD / PRUSASLICER des participants (qui a déjà une imprimante 3D ?)
De la conception 3D à l’impression 3D => illustration avec quelques exemples concrets
Bonnes pratiques pour concevoir dans le but d’imprimer
  Le croquis préalable avec les dimensions essentielles de la pièce
  Le choix du nb de pièces à la conception
  Les contraintes structurelles liées à l’impression 3D
L’environnement de travail de FREECAD
  Les différentes zones de l’écran
  Les principales primitives de l’atelier « Part Design »
  Aperçu de l’atelier « Sketcher »
  Utilisation du référentiel xyz
  Gestion de l’apparence de l’objet
  Création d’un objet ou d’un ensemble d’objet
6) le premier pas ensemble dans l’atelier « Part Design »
* Atelier FREECAD = ensemble de fonctions rassemblées pour un objectif cohérent : concevoir en 3D, faire une mise en plan, préparer l’usinage CNC,…

## Slide 4
Installation de FREECAD 0.21.1 :
https://www.freecadweb.org/downloads.php?lang=fr
Doc de FREECAD
https://wiki.freecadweb.org/Download/fr
Installation de PRUSA SLICER 2.6.1 :
https://www.prusa3d.com/fr/page/prusaslicer_424/

## Slide 5
Exemples concret de la conception à l’impression :
Guide de scie circulaire
Sortie aspirateur de la CNC d’usinage des circuits imprimés

## Slide 6
Des ensembles complexes :

## Slide 7
4 - Les bonnes pratiques pour :
concevoir
  Toujours faire un croquis 2D coté le plus complet possible de la pièce à réaliser pour :
    Aider à la réflexion et concrétiser l’objet ou l’ensemble d’objet (ne pas partir d’une feuille blanche en 3D)
    Fixer le maximum de dimensions de la pièce à réaliser
    Fiabiliser les interfaces de l’objet avec son environnement(un réglet, un pied à coulisse et une équerre à écran digital sont bien pratiques pour des mesures précises)
  Imprimer
  Identifier dès le départ la face qui sera en contact avec le plateau pour générer des formes compatibles en CAO et garder à l’esprit ce choix pendant toute la phase de conception
  Déterminer le nb de pièces pour optimiser l’impression et réduire les supports (qui nécessitent du nettoyage et ponçage en post-traitement)
    Une assemblage par collage est possible (cf cyanoacrylate/Epoxy pour du PLA, PETG)
    L’utilisation de vis à bois permet de faire des assemblages solides
    L’utilisation d’insert métallique (écrou) et de vis Mx est une solution classique pour les assemblages de pièces
  Optimiser les formes
    Les « plafonds » de type « voute arrondie » permettent de réduire de manière importante les supports

## Slide 8
4 - Les bonnes pratiques pour concevoir pour imprimer (suite)
  Les contraintes structurelles liées à l’impression 3D
    Concevoir la pièce pour pouvoir aligner les « fibres » dans le sens de la sollicitation à la flexion/traction/torsion à l’impression. La résistance de l’adhésion inter couches est bien plus faible que celle du « fils » d’impression
    Intégrer un ou plusieurs inserts métalliques pour augmenter la résistance (tube, rond, tige filetée,…) si nécessaire
    Un rayon de raccordement permet de renforcer la résistance des parties saillantes
    Privilégier la fluidité (esthétique) des formes : garantie souvent une résistance optimum

## Slide 9
5-Les 4 principales Zones de travail de FREECAD (atelier« Part Design »)
1
2
3
4

## Slide 10
5.1 les différentes zones de l’écran
1 - Zone de travail de l’utilisateur
Mode de manipulation de l’objet (ici avec la souris : touche de gauche : rotation de l’objet, touche de droite: déplacement de l’objet, molette : augmentation ou diminution de la taille de l’objet)
Référentiels de l’objet
A noter que les plans (XY,XZ,YZ) n’apparaissent dans la fenêtre que lorsqu’une primitive est active dans l’arborescence (double clic sur la primitive)
Primitive sélectionnée dans l’arborescence (zone 3)

## Slide 11
2 – Zone des menus (exemple sur atelier »Part Design »)
Menu standard pour tous les ateliers FREECAD et qui contient les opérations de base (en rouge)
Menu spécifique de l’atelier « Part Design » qui contient toutes les fonctions de construction et de mesure (en bleu)
Sélecteur d’Atelier
Atelier Part
Atelier Path
Autre exemple d’atelier

## Slide 12
3 – La vue combinée
La vue arborescente qui montre l'historique et la hiérarchie de construction des objets dans le document/body
il peut également afficher le panneau des tâches pour les commandes actives (double clic sur un objet de l’arborescence pour l’éditer)
L'éditeur de propriétés qui permet d'afficher et de modifier les propriétés des objets sélectionnés sans être obligé de l’éditer (simple clic)
Nom du document

## Slide 13
4 – La vue de rapport
La vue rapport (ou fenêtre de sortie) qui est la fenêtre où FREECAD affiche des messages, avertissements et erreurs.

## Slide 14
  5.2 Les principales primitives de l’atelier « Part Design »
  Les primitives additives
    Les volumes de base : les volumes générés depuis une esquisse
  Les primitives soustractives les volumes soustraits depuis une esquisse
La protrusion d’une esquisse
La révolution d’une esquisse
Lissage de profil
Balayage d’une esquisse sur un chemin
Balayage d’une esquisse le long d’une hélice
cavité à partir d’une esquisse
perçage à partir d’une esquisse
rainure à partir d’une esquisse
Balayage d’une esquisse sur un chemin en soustraction
Balayage d’une esquisse le long d’une hélice en soustraction

## Slide 15
  5.2 Les principales primitives de l’atelier « Part Design » (suite)
  C) Les transformations des objets déjà créés
  La symétrie
  La répétition linéaire
  La répétition circulaire
  La transformation multiple (combinaison des précédentes)
  D) Les transformations complémentaires
  Le congé
  Le chanfrein
  La dépouille
  La coque
  E) Fonction de mesure de cotes
  F) Fonction autres
  Créer une nouvelle pièce
  Créer un nouveau groupe
  Créer un lien
  Créer un nouveau corps
  Accès à l’atelier « Sketcher »
  …
  Dessiner un mouton 

## Slide 16
5.3 Aperçu de l’atelier « Sketcher »

## Slide 17
  5.4 L’utilisation du référentiel XYZ
  Dès sa création (ici utilisation de la primitive « cube additif ») la primitive est positionnée dans le référentiel XYZ par défaut sans y être « accroché »
  Pour modifier sa position, il est nécessaire au préalable « d’ accrocher » la primitive à un plan, un point, un axe
  Une fois la primitive « accrochée », il est possible de modifier sa position dans l’espace 3D en saisissant la valeur de translation en X,Y,Z ou/et de rotation autour des axes X,Y,Z
A noter que le positionnement pertinent dans le référentiel permet plus facilement l’usage de la transformation de symétrie, de répétition circulaire,…

## Slide 18
  5.5 La gestion de l’apparence de l’objet (les principales représentations)
Représentation standard
Représentation avec transparence
Représentation filaire

## Slide 19
  5.6 Création d’un objet ou d’un ensemble d’objet
Un objet est un ensemble de primitives (addition, soustraction, transformation,…) rassemblées au sein d’un « corps » (ou « Body »)
Exemple : Le corps 01 est constitué d’un cube auquel j’ai soustrait trois cylindres sur les 3 axes
Au sein d’un seul « corps », les primitives sont obligatoirement en intersection ou en contact
Un « groupe » est constitué de plusieurs « corps » qui peuvent être liées entre eux (contact) ou pas
Exemple du corps 02 constitué d’un tore sans aucun contact/intersection avec le corps 01

## Slide 20
prochain atelier du 11 novembre :
Mise en pratique => réalisation d’un objet avec deux méthodes 1) primitives additive et soustractives versus 2) Sketcher